MATLAB

Géptermi gyakorlat  (prog. mat. II.évf.)

2005.03.01.

Nemlineáris egyenletek megoldása:

1. Feladat:

Írjon eljárást a húr- és a szelő-módszerre!

Az  feval(f,x)utasítással lehet az  függvényértéket meghatározni, ha az f.m file tartalmazza a függvényt. A paraméterlistában 'f' alakban adja meg a függvényt.

Írja polinomegyenletek megoldására is az eljárásokat. Elnevezése: hurp, szelop . Alkalmazza a polyval(p,x)utasítást a polinom helyettesítési értékének meghatározásához.

2. Feladat:

Írjon eljárást polinomegyenlet megoldására a Newton-módszerrel! A szokásos módon vektorban adja meg a polinom együtthatóit. Készítse el a polinom deriváltját a módszer felírásához.

3. Feladat:

A  megoldására írja fel a Newton módszert.

Tesztelje, hogy milyen kezdőértékekre konvergál, mely gyökhöz közelít.

Próbálja meghatározni a polinom minden gyökét a kezdőértékek megfelelő választásával.

x0=4; xk=x0; for k=1:10, xk=(10*xk^3-3)/(15*xk^2-20); xk, end

4. Feladat:

A  ,  megoldására írja fel a következő módszereket,  programozza be és tesztelje, hogy konvergálnak-e. Alkalmazza a korábban megírt  hurp, szelop  eljárásokat , majd hasonlítsa össze a 4-féle módszer konvergenciájának gyorsaságát.

illetve

5. Feladat:

Az   iteráció   esetén konvergál  -höz. Hasonlítsa össze az ismert  , illetve a  sorozattal a konvergencia rendjét.

(Tesztelje, hány lépéssel érhető el a 4 tizedesjegyes pontosság)!

format long

xk=10; yk=xk; zk=xk; for k=1:4, xk=xk*(xk^2+6)/(3*xk^2+2);

yk=1/2*(yk+2/yk);

zk=1+1/(1+zk); end; xk, yk, zk,

6. Feladat:

Alkalmazza a többváltozós Newton-módszert az  többváltozós nemlineáris egyenletrendszer megoldására.  függvény,  és .

function x = tobbvnewton(x0,N)

x=x0;

for k=1:N,  f=[ x(1)^2+x(2)^2-1 ;

-x(1)^2-x(2)];

D=[ 2*x(1) 2*x(2) ;

-2*x(1) -1 ];

y=x-inv(D)*f;

x=y

end;

tobbvnewton([-1,0]',4)

tobbvnewton([1,0]',4)

tobbvnewton([1,1]',10)

7. Feladat:

Írjunk programot a Newton-Kerner módszerre,

mely egyszerre közelíti a polinom összes gyökét (csak egyszeres gyökök esetén).

Paraméterei:

p: a polinom együtthatóinak vektora  a főegyütthatóval kezdve

x0: az egyes gyökök kezdő közelítése vektorban (különböző értékek)

N:  az iteráció lépésszáma

A programot írjuk egy newkern.m fileba és

próbáljuk ki a következő polinomra!

p=poly([1 2 3 4 5])

A poly függvény a gyökökből állítja elő a polinomot.

function y = newkern(p,x0,N)

n=max(size((p)))-1;

x=x0;

for k=1:N

nevezo=zeros(1,n);

for i=1:n,

s=x(i)*ones(1,n)-x;

s(i)=1

nevezo(i)=prod(s);

end;

y=x-polyval(p,x)./nevezo;

x=y;

end;